北京大学第六医院人脸识别系统建设项目需求书

一、项目概况：

北京大学第六医院人脸识别闸机系统的建设整体基于前期安防系统建设成果之上，根据指定建设出入口的通行模式和安全管理要求，针对性的加强出入口的安全防范和管控能力，合理引入物理防护、人工智能以及人脸识别技术，针对各个出入口构建更人性化、易用化的出行方式。

北京大学第六医院人脸识别系统建设项目分布在海淀院区及昌平院区两个地方，如下图所示：海淀院区行政楼处侧门、海淀院区综合楼处北门、昌平院区门诊楼侧门三个通道。

1.海淀院区行政楼处侧门建设

图：海淀院区行政楼处侧门现状

海淀院区行政楼处侧门主要为重要人员车辆通行及人员通行使用。

为达到使用需求，需将原有铁门拆除，更换为电动平移门；电动平移门支持遥控开关；电动平移门的高度应符合相关要求，确保其高度可防止无关人员翻越；电动平移门外观应美观大方，符合院方对于外观的要求；电动平移门建设时若涉及地面处理，需保证建设后的地面平坦、美观，保障车辆及人员的通行顺畅。

于大门左侧(围墙侧)安装单通道人脸识别闸机，并确保其安装位置位于电动平移门内侧，使得电动平移门关闭时可将门口完全封闭；人脸识别闸机支持双向人脸识别和双向刷卡识别，同时为保证室外环境下人脸识别的准确率，需对人行通道区域进行遮阳措施建设。

本次新建的人脸识别闸机系统接入原有门禁系统，由原有平台统一管理。

2.海淀院区综合楼处北门建设

图：海淀院区综合楼处北门现状

海淀院区综合楼处北门主要为人员通行使用。

将现有海淀院区综合楼处北门的铁门拆除，安装单通道全高门；全高门支持双向人脸识别和双向刷卡识别，并做遮阳处理以保证人脸识别准确率；全高门外观尺寸应贴合现场墙柱，高度在满足通行需求的同时，确保其高度可防止人员攀爬及翻入，以达到无人值守的使用需求。

全高门建设范围应包括地面台阶改造，保证改造后的台阶即符合全高门的使用需求，又达到外形美观、使用合理的建设标准。

本次新建的人脸识别全高门系统接入原有门禁系统，由原有平台统一管理。

3.昌平院区门诊楼侧门建设

图：昌平院区门诊楼侧门现状

昌平院区门诊楼侧门为大楼主要出入口，主要为人员通行使用。

大楼出入口为双道门设计，出入口设计时应保证不破坏大门使用现状，于大堂内安装单通道人脸识别闸机，并使用不锈钢护栏将人脸识别闸机与现场玻璃隔断连接，以达到空间封闭的效果。

人脸识别闸机支持双向人脸识别和双向刷卡识别，闸机宽度应符合残疾人通道宽度的相关标准要求。

本次新建的人脸识别闸机系统接入总院，由总院统一管理。

- 采购清单：

| 序号 | 设备材料名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单机芯左边道 | 2 | 台 |  |
| 2 | 单机芯右边道 | 2 | 台 |  |
| 3 | 全高门人员通道 | 1 | 台 |  |
| 4 | 电动门 | 1 | 套 |  |
| 5 | 遥控器 | 2 | 台 |  |
| 6 | 身份证阅读器 | 4 | 台 |  |
| 7 | 身份证读卡器 | 2 | 台 |  |
| 8 | 人脸识别模块 | 4 | 台 |  |
| 9 | 人脸识别门禁一体机 | 2 | 台 |  |
| 10 | 遮阳罩 | 4 | 台 |  |
| 11 | 平台接入许可 | 3 | 套 |  |
| 12 | 壁挂机柜 | 1 | 台 |  |
| 13 | 光纤 | 200 | 米 |  |
| 14 | 4口光纤终端盒 | 4 | 个 |  |
| 15 | 光收发器 | 1 | 对 |  |
| 16 | 电动门电源箱 | 1 | 套 |  |
| 17 | 电动门地面处理 | 1 | 套 |  |
| 18 | 室内不锈钢围栏 | 1.5 | 延米 |  |
| 19 | 户外遮阳伞 | 1 | 套 |  |
| 20 | 地面过线处理 | 1 | 项 |  |
| 21 | 台阶处理 | 1 | 项 |  |

- 具体技术要求：

| 序号 | 设备材料名称 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单机芯左边道 | 1.设备应采用直流无刷伺服电机，应支持≥600万次无故障通行； 2.设备应集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容； 3.设备应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 4.设备红外对数应≥20对，支持防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警；并能在睛天、雨天等复杂环境下稳定运行，不产生误报。 5.设备应具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 6、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 7、通道宽度：550mm-1100mm 8、设备容量：应支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录 9、闸机通道门翼开/关速度应支持≥10档可调，开门速度≤0.5 s #10、设备应符合国家相关规范要求（提供第三方专业检测机构检测报告证明并加盖原厂公章）。 |  |
| 2 | 单机芯右边道 | 设备技术参数要求同“单机芯左边道”。 |  |
| 3 | 全高门人员通道 | 1、全高门高度应≥2230，通道宽度：≤600mm，单次旋转角度：120° 2、全高门断电应支持自由旋转 3、需同时支持室内、室外的使用环境。 |  |
| 4 | 电动门 | ★1、门口宽度5.03m； 2、电动平移门支持遥控开关； 3、材质：铝合金； 4、电机功率≥750W。 |  |
| 5 | 遥控器 | 1、支持远程控制人行闸机开门、常开、关门（取消常开）。 |  |
| 6 | 身份证阅读器 | 1、可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 2、兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 3、通信接口：≥USB2.0接口。 |  |
| 7 | 身份证读卡器 | 1、应支持识别：身份证内容，IC卡，CPU卡卡号； 2、应采用USB接口，可搭配人脸识别门禁一体机使用。 |  |
| 8 | 人脸识别模块 | #1、设备应采用≥ 10英寸LCD触摸显示屏，屏幕应支持多点触控操作，流明度≥350cd/㎡，屏幕分辨率≥ 1024*600； #2、设备应采用双目宽动态相机，最大分辨率：≥ 1920×1080，应适应强光、逆光、暗光环境条件的人脸识识别。 3、应支持多种认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 4、设备的1:N人脸识别速度应≤0.2s，人脸验证准确率应≥99%； #5、设备存储容量应达到：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录的要求；（提供公安部检验报告证明加盖原厂公章） 6、设备应支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 7、设备应支持黑名单核验，支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； #8、设备应支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；最大人脸识别距离：＞3m；最小人脸识别距离：＜0.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；（提供公安部检验报告证明加盖原厂公章） 9、设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 10、设备应支持单机使用，设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； #11、设备硬件接口应具备：LAN≥1、RS485≥1、韦根≥1（双向 26/34）、USB≥1、电锁≥1、门磁≥1、报警输入≥2、报警输出≥1、开门按钮≥1；（提供公安部检验报告证明加盖原厂公章） |  |
| 9 | 人脸识别门禁一体机 | #1、 设备应采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥350cd/㎡，屏幕分辨率≥1024*600， #2、设备应采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率≥ 1920×1080。 3、设备应支持多种认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式；可外接USB身份证模块，实现人证比对功能； 4、设备的1:N人脸识别速度应≤0.2s，人脸验证准确率应≥99%； #5、设备存储容量应达到：本地支持50000人脸库、50000张卡，10万条事件记录；（提供公安部检验报告证明加盖原厂公章） 6、设备应支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 7、设备应支持黑名单核验，支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； #8.设备应支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m； 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%； #9、设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别 10、设备应支持单机使用，设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 11、设备硬件接口应具备：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1；（提供公安部检验报告证明加盖原厂公章） |  |
| 10 | 遮阳罩 | 1、与人脸识别门禁一体机及人脸识别模块配套使用 |  |
| 11 | 平台接入许可 | ★1、北京大学第六医院现运行平台为海康威视门禁管理平台，投标人应承诺本次投标产品可接入现行平台并流畅运行。 |  |
| 12 | 壁挂机柜 | 1、支持壁挂安装 2、尺寸18U，600*600*1000 3、内置网络接入设备，含≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP+口，≥2个千兆模块； 4、内置8端口千兆集成线器。 |  |
| 13 | 光纤 | 1、4芯室外单模光纤 |  |
| 14 | 4口光纤终端盒 | 1、4口光纤终端盒 |  |
| 15 | 光收发器 | 1、设备具有RJ45接口≥4个 2、含接收端和发射端口 |  |
| 16 | 电动门电源箱 | 1、电动门用电源箱，含空开 |  |
| 17 | 电动门地面处理 | 1、电动门安装所需的地面开挖及混凝土硬化 2、处理后的地面应平整、坚固，符合电动门的使用需求 |  |
| 18 | 室内不锈钢围栏 | 1、材质：不锈钢 2、高度：≥0.9m |  |
| 19 | 户外遮阳伞 | 1、表面材质：耐磨牛津布 2、固定安装，坚固耐用 |  |
| 20 | 地面过线处理 | 1、管线敷设的地面开挖及修正 |  |
| 21 | 台阶处理 | 1、全高门安装后的台阶处理 |  |

注：1、★号指标为必须满足指标，否则将视为非实质性响应招标文件要求。

- #号指标为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。

- 工期要求：

工期要求：合同签订后35天内完成安装调试并具备验收条件。

论证文件中应详细阐述供货安装组织方案，方案应包括供货、安装、调试、试运行、验收、培训等内容。要求服从采购人建设总控进度安排。

- 质保及售后服务：

1. 质保期：所有软硬件产品提供2年免费质保及售后服务。

2. 售后服务：质保期内免费提供技术支持以及软件升级服务，出现故障应予免费维修，难以维修的应予免费更换。在质保期内，须提供不低于下述标准的服务：2小时内响应、4小时内人员到场、12小时解决故障。在质保期后，须对所提供的货物、系统定期进行检查和保养，并负责终身维护及技术支持，对于损坏的零部件，应承诺以不高于市场的价格提供。

3. 技术培训：质保期内每年要提供至少2次免费培训，培训地点在北京大学第六医院内，培训时间由院方确定。

4.软、硬件升级要求：维保期内，在不增加硬件的情况下，免费进行软件升级。